## Slide 1: 2022년 항공우주 및 기계공학부 캡스톤 디자인 작품 (지도교수: 이동헌) 1축 자세 및 고도 제어 설계조원(4학년): 강민구, 박주형, 허홍석
설계 주제 및 목표
시뮬레이션 설계
Actuator Modeling
Dynamics Equation
Actuator 관계식
자세 제어기
고도 제어기
각도 센서값 검증 - OpenCV
시험 결과 검증 및 분석
[ Fig. 1 ] Simulink 구조
[ Fig. 2 ] pwm & 관계
[ Fig. 3 ] Thrust & 관계
[ Fig. 4 ] Actuator Delay curve fitting
[ Fig. 5 ] Dynamics Parameter
[ Fig. 6 ] Actuator Parameter
본 연구의 주제는 Bicopter 형상의 1축 자세제어 및 고도제어기 설계이고, 목표는 시스템 모델링부터 제어기 설계까지 해석적으로 접근하여 시뮬레이션과 실제 시험과의 동일성 검증 및 우수한 명령 추종 성능을 확보하는 것이다.
[Fig. 5] 에서는 질량, 팔길이, 감쇠계수, 관성모멘트 등을 나타냈고, 여기서 d는 편심 질량으로 인한 편향 거리이다. [Fig. 6] 에서는 위의 [Fig. 2] ~ [Fig. 4] 의 테스트에서 얻은 파라미터를 나타내었다.
[ Fig. 7 ] 자세 제어기 구조
[ Fig. 8 ] 고도 제어기 구조
[Fig. 7] 은 자세 제어기 구조로, PPID 제어기 구조를 사용했다. MPU9250에서 받은 Accelerometer 각도 값과 Gyro 각속도를 적분한 값을 상보필터 처리하여 보정된 각도 값을 사용하였다. 시험기가 작동할 때, 프로펠러에 의해서 고주파의 진동이 발생한다. 이에, D 제어기에서 미분을 수행하기 전에, 저주파통과필터(LPF)를 처리하여 불필요한 진동 노이즈를 제거하였다. 이 때, LPF의 Cut-off Frequency는 Gyro 데이터에 FFT를 수행하여 최적의 Cut-off Frequency를 찾았다.
[Fig. 8] 은 고도 제어기 구조로, 마찬가지로 PPID 제어기 구조를 사용했다. 고도 센서인 Lidar에서 받은 측정값의 분해능이 1cm이므로, 매우 짧은 시간 간격으로 미분을 하게 되면 D 제어기 값이 엄청 크게 진동하게 된다. 이를 막기 위해, Accelerometer의 고도방향 가속도 값을 적분한 값과, Lidar를 미분한 값을 상보필터를 거쳐서 내보낸다.
시험기
시험기 구성도
회로도
라즈베리파이 보드에 라즈비안을 설치하여 SSH를 통해 파이썬 코드를 직접 실행하였다. IMU센서와 라즈베리파이가 진동에 취약하므로, 기판 바닥면에 진동 감쇠용 Damper를 설치하였다.
[ Fig. 15 ] 1축 자세,고도 시험기
[ Fig. 16 ] Bicopter 개요도
[ Fig. 17 ] 하드웨어 회로도
상보필터 및 저주파통과필터 구현
[ Fig. 13 ] 상보필터 개요도
[ Fig. 14 ] LPF 적용 전,후 FFT 데이터
[Fig. 9]에서와 같이, 상보필터를 이용한 센서 융합을 통해, 보정되고 개선된 데이터를 측정값으로 사용할 수 있었다. [Fig. 10]은 시험기 작동 시 프로펠러 진동으로 인한 노이즈를 줄이고자, LPF를 적용하고, 그 결과를 검증하기 위해서 FFT를 데이터에 적용하여 LPF 적용 전,후 불필요한 노이즈 감소 여부 비교를 수행하였다.
Bode Plot을 이용한 제어기 설계
[ Fig. 11 ] 각도 전달함수 Bode Plot
[ Fig. 12 ] 고도 전달함수 Bode Plot
[ Fig. 18 ] OpenCV 마커 인식을 통한 각도 추출
[ Fig. 19 ] OpenCV 각도와 상보필터 각도 비교
[ Fig. 20 ] 자세, 고도 제어 시험 결과 및 시뮬레이션과의 비교
실제 명령값 (CMD)을 시뮬레이션과 실제 시험기에 동일하게 입력해준 뒤, 두 결과를 비교하였다. 실제 시험 결과 (real)과, 시뮬레이션 결과 (sim)가 거의 일치하는 경향을 보인다. 이처럼 시뮬레이션을 정교하게 설계하면 실제 시험을 하기 전, 다양한 거동에 대해 테스트 해 볼 수 있고, 여러 문제점을 미리 찾아서 미연에 방지할 수 있다.